## Slide 1
나사 삽입 불량 자동 검출 시스템
RealSense D435 Depth+RGB 하이브리드 검사 파이프라인
정상 / 덜박힘 / 틀어짐 자동 판별

## Slide 2
SUMMARY
핵심 성과 요약
9 → 13개
스터드홀 탐지 개수
confidence·원형도 필터 조정, 오탐 증가 없음 확인
0개 → 정상 검출
나사머리(screw_head) 검출
YOLO 학습 방식 실패 → 색상 기반 전환, 오차 -1.6~-7.6%
4.93s → 3.08s
실시간 측정 소요시간
-37% · 모델 워밍업 위치 조정으로 병목 제거
3/3회
현장 실카메라 상태전이 검증
정지감지→측정→결과→재트리거 전체 순환 성공
이하 슬라이드에서 각 성과의 근거(실측 사진·로그)를 순서대로 제시

## Slide 3
OVERVIEW
문제 정의 및 파이프라인
목표
타이어 허브 나사 삽입 상태를 3가지로 자동 판별
(정상 / 덜박힘 / 틀어짐)
제약 조건
· 시편 3개, 측정거리 250mm 고정
· Intel RealSense D435 (Depth+RGB)
Depth 전처리
3번
Segmentation 학습
4번
px→mm 환산
5번
불량 판정
6번
실시간화
7번
3번(Depth 전처리)~7번(실시간화) 순서로 진행 · 4~6번이 핵심 정확도 개선 구간
단계 | 내용
3. Depth 전처리 | RealSense 필터체인(spatial/temporal/hole-filling) 튜닝 + 다중프레임 평균으로 노이즈 최소화
4. Segmentation | YOLOv8n-seg, COCO 사전학습 → 직접 라벨링한 14장으로 전이학습 (구멍 탐지용)
5. px→mm | 핀홀 공식(지름px×depth/fx) + 평면-호모그래피로 기울기 오차 보정 · 나사머리는 YOLO 대신 Otsu 밝기임계값(색상 기반)으로 전환
6. 불량판정 | 틀어짐=RGB 장단축비(aspect_ratio), 덜박힘=depth 평면피팅 돌출량 측정 후 5mm 고정 임계값
7. 실시간화 | depth 변화량 기반 정지감지(모션 디바운싱) → 자동 트리거 → 5·6번 파이프라인 재사용

## Slide 4
3. DEPTH 전처리
노이즈 저감 실험으로 파이프라인 확정
필터 기법 비교 · RealSense spatial 채택 (노이즈 -49%)
시간축 필터 강도 · alpha=0.1 채택 (노이즈 사실상 0)
합성 프레임 수 · N=30 채택 (knee point)
3개 실험 모두 캘리퍼 없이 상대 비교로 최적값 도출 · 절대 정확도 검증은 4~6번에서 별도 진행

## Slide 5
4. SEGMENTATION 개선
스터드홀(stud_hole) 탐지 재현율 개선
BEFORE · 9개 탐지 (conf=0.28)
AFTER · 13개 탐지 (conf=0.15 + 원형도 필터)
동일 프레임 비교 · 기존 9개 위치 그대로 유지 + 4개 추가 검출, 오탐 육안상 없음 확인

## Slide 6
5. PX → MM 환산
나사머리(screw_head) 검출 방식 전환
학습 기반(YOLO) 방식
· 학습 인스턴스 다양성 부족(14장)
· held-out(미학습) 이미지에서 화면에 뚜렷이 보이는 나사를 0개 검출
색상(명도) 기반 고전 CV 전환
· 은색 나사 vs 무광 검정 배경 → Otsu 임계값만으로 학습 없이 검출
· 실측 오차 -1.6% ~ -7.6% 로 대폭 개선
· 기울어진 나사(타원 투영)는 aspect_ratio로 '틀어짐' 별도 분류
우측: 실제 캡처 결과 · 초록=정상 나사, 빨강=틀어짐, 노랑=stud_hole, 라벨에 mm값 표기

## Slide 7
5. PX → MM 환산
지름 측정 정확도 검증 — 평면-호모그래피 보정
3.1% → 0.3%
지름 측정 오차 (합성 정답 데이터 기준)
패널 기울기로 인한 시야각 오차를 depth 평면 피팅으로 보정, 10배 개선
0.9999998
평면 법선 추정 정확도 (내적)
합성 3D 기울기 시뮬레이션으로 알고리즘 자체를 정량 검증
검증 방법
실카메라로는 '정답 지름'을 모름 → 알려진 각도·반지름의 3D 원을 합성해 알고리즘만 따로 검증
실제 시편 적용 결과
이번 시편은 기울기가 작아 오차(+16%) 거의 그대로 남음 — 원인은 기울기가 아니라 세그멘테이션 마스크 해상도로 규명
정직한 결과 보고: 알고리즘 정확성은 합성 데이터로 검증됨, 실제 오차 원인 규명은 별도 성과

## Slide 8
6. 삽입 불량 판단
최종 판정 결과물
정상
초록 원으로 표시
aspect_ratio·중심좌표 기준
이상(틀어짐·덜박힘)
빨강 원으로 표시
라벨 텍스트로 원인 구분(각도/깊이)
구멍
노랑 원 · mm 자동 라벨
한 장의 캡처에서 구멍 탐지 + 나사 상태(정상/덜박힘/틀어짐) 판정을 동시에 자동 표시 · 덜박힘 임계값 5.0mm 확정(53개 표본 이중분포 근거)

## Slide 9
7. 실시간 검출
실시간 상태머신 & 현장 검증
WAITING
SETTLING
MEASURING
RESULT SHOWN
모션 재감지 시 RESULT_SHOWN → WAITING 복귀
-37%
측정 소요시간
4.93s → 3.08s
3/3회
현장 순환 검증
치웠다 놓기 반복 성공
자기검증 메커니즘 실동작 확인: 15프레임 버스트 2회 비교 중 실제 불일치(나사 4개/3개) 발생 → 30프레임 재측정으로 자동 전환 → 원인(반사로 인한 depth 유실, 배경 오탐)까지 로그로 정확히 규명
6번과 동일한 판정 로직(정상/덜박힘/틀어짐)을 그대로 재사용 · 카메라 고정 + 시편 이동 전제, 정지 감지 시 자동 실행

## Slide 10
LIMITATIONS
한계 및 다음 단계
틀어짐(평면) 판정 미해결
삽입된 나사가 자기 구멍을 가려 중심좌표 매칭이 근본적으로 불가능 — 재설계 필요
다른 시편 캘리퍼 값 미확보
새 트레드 시편은 구멍이 오목(concave)해 기존 측정법이 안 맞음 — 시편별 파라미터 프로파일 구조는 구축, 캘리퍼 기준값은 별도 측정 필요
모션 감지 임계값 정밀 재보정 필요
현장에서 실제 이동으로 3/3회 정상 동작 확인(잠정값 0.5mm) — 원격 캘리브레이션은 시편을 못 움직여 실패, 정식 재보정은 아직
배경 오탐 사례 발견
모니터 스탠드 반사물이 나사로 오탐되며 틀어짐까지 판정된 사례 1건 — 면적/컨텍스트 필터 보강 검토

## Slide 11
요약
1. 구멍·나사 검출 정확도를 실측 기반 실험으로 반복 개선 (재현율 9→13개, 색상 기반 전환)
2. 측정 알고리즘의 정확성을 합성 정답 데이터로 처음 정량 검증
3. 실시간 상태머신을 현장 실카메라로 전체 순환 검증 (측정시간 -37%)
감사합니다